ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля самосвал для нужд ПП «ВОЛМА-Волгоград»

1.Предмет открытого запроса предложений

Предметом настоящего открытого запроса цен является поставка автомобиля самосвала для нужд филиала «ВОЛМА-Волгоград» в количестве 1 (одной) единицы согласно следующей спецификации:

| Производитель | - |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность, тн | 12-15 |
| Топливо | Дизель |
| Шины | Пневматические |
| Дополнительное оборудование | Кондиционер, автономный подогреватель двигателя. |
| Тип платформы | Короб, задняя разгрузка. |
| КПП | Механическая |
| Колесная формула | 4х2 |

Автомобиль должен соответствовать техническим характеристикам спецификации, новым, не бывшим в эксплуатации, сколы, следы коррозии и другие повреждения автомобиля не допускаются.

Автомобиль должен быть сертифицирован иметь сертификат производителя, заверенный подлинной печатью и визой поставщика, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом его использовать и зарегистрировать в ГИБДД.

2.Условия поставки

Место поставки: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128, склад покупателя.

Автомобиль поставляется в комплектации соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, силами поставщика. Возможны другие варианты по соглашению сторон.

3.Срок поставки

Срок поставки предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительны максимально короткие сроки поставки.

.

4.Порядок приемки техники

Приемка автомобиля осуществляется по адресу, указанному в разделе № 2 настоящего Технического задания, или другому по согласованию сторон.

Датой поставки считается дата получения покупателем техники, ее проверки работоспособности и комплектации, подписания обеими сторонами накладной.

При обнаружении дефектов в процессе приема-передачи покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий акт.

При обнаружении не укомплектованности покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного оборудования, узлов и установки его на автомобиль, а поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить и установить в течение 5 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего акта.

В случае недопоставки, или поставки некачественного оборудования и узлов, автомобиль считается не поставленным.

5.Гарантийный срок

Гарантийный срок на автомобиль должен соответствовать гарантийному сроку производителя поставщик гарантирует, что качество поставляемой автомобиля соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном автомобиле производственных дефектов поставщик обязан, в течение согласованного срока обеими сторонами, произвести ремонт своими силами и за свой счет, а гарантийный срок продлевается на срок замены.

6.Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Оплата товара производится покупателем в 100% размере, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания товарной накладной, подтверждающей поставку товара.

Датой выполнения покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета покупателя.

7.Сервисный центр

Наличие официального сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту в г. Волгоград.