ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку вилочных погрузчиков для нужд производственной площадки  «ВОЛМА-ВТР»

1. Предмет открытого тендера.

Предметом настоящего тендера является поставка  вилочных погрузчиков (далее – Техника) для нужд производственной площадки  «ВОЛМА-ВТР» в соответствии со следующей спецификацией:

| Номинальная грузоподъемность | 2,5 - 3 тонны |
| --- | --- |
| Тип двигателя/мотора | Дизельный |
| Размер вил/класс вил | 1200 мм х 100мм х 40мм/3А |
| Высота подъема мачты (максимальная высота от пола до вил) | 4 700 мм |
| Тип каретки | С интегрированным боковым смещением (сайд-шифт), защит с защитным фартуком |
| Тип трансмиссии | Автоматическая |
| Эксплуатация вне помещения и внутри отапливаемого помещения | Температура эксплуатации от -35°C до +40°C |
| Тип мачты | Секционная с цилиндром свободного хода (вагонный тип) |
| Тип шин | Пневматические |
| Число колес, передние/задние | 2/2 |
| Тип кабины | Стальная кабина с отопителем и дефростером |
| Кресло водителя | С боковой поддержкой и ремнем безопасности |
| Система очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки воздуха |
| Комплектация | Система плавного пуска груза Ножной стояночный тормоз Рулевое управление с гидроусилителем Защитная крыша Рулевая колонка с регулируемым углом наклона Амортизатор капота с замком против закрывания Палец сцепного устройства Предохранительные щитки для фар Комбинированный фонарь и выключатель указания поворотов задние/передние Стоп-сигналы Звуковой сигнал заднего хода Счетчик моточасов Индикатор температуры охлаждающей жидкости Индикатор предупреждения о падении давления масла в двигателе Индикатор зарядки аккумулятора Руководство водителя на русском языке Зеркало бокового и заднего обзора Коврик напольный Стеклоочиститель передний/задний Кресло водителя с амортизаторами Проблесковый маячок на крыши кабины Огнетушитель Медицинская аптечка Аварийный знак Противооткатный башмак 2шт Выключатель АКБ (массы) Специальная топливная система – 3-х ступенчатая система очистки топлива Предпусковой подогрев Набор инструментов (монтировка, ключ баллонный, шприц для смазки, домкрат) |
| Количество | 2 шт. |

2. Общие условия.

Техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не из ремонта. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия Госстандарта РФ на поставляемую технику, которая подлежит сертификации  в соответствии с Российским законодательством.

Техника  должна предоставляется вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Вся техника должна поставляться с паспортами (сертификатами качества) производителя, заверенные подлинной печатью и визой поставщика, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом ее использовать и зарегистрировать в Гостехнадзоре.

Не рассматриваются предложения по поставке погрузчиков:

- китайского и российского производства;

- при отсутствии центров сервисного обслуживания в г. Волгограде.

3. Условия поставки.

Место поставки: 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова 36, склад Покупателя.

Техника поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, силами и за счет Поставщика.

4. Срок поставки: Техника поставляется в течение 15 календарных дней с момента подписания договора. Возможна досрочная поставка по соглашению сторон.

5. Порядок приемки продукции.

Приемка техники осуществляется по адресу, указанному в разделе № 3 настоящего Технического задания.

Датой поставки техники считается дата получения её Покупателем, а также оригинала ПСМ (паспорта самоходного средства), проверки работоспособности и комплектации техники, подписания обеими сторонами накладной.

В случае не предоставления оригинала ПСМ передача продукции считается недействительной. В случае недопоставки, или поставки некачественного оборудования и узлов, техника  считается не поставленной.

При обнаружении дефектов в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий акт.

При обнаружении не укомплектованности Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного оборудования, узлов и установки их на Технику, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить и установить в течение 3 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего акта.

6. Гарантийный срок.

Гарантийный срок на технику должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 5 лет или 5 000 м/ч. Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленной Техники производственных дефектов, поставщик обязан в течение 7 дней со дня получения письменного уведомления покупателя, произвести ремонт своими силами и за свой счет, а гарантийный срок продлевается на срок замены.

7. Форма и порядок оплаты.

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты: Оплата продукции производится Покупателем в размере 100%, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания товарной накладной, подтверждающей поставку Техники.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

8. Начальная (максимальная) цена Договора: не установлена.

Начальная максимальная цена договора включает в себя  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.