ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку вилочных погрузчиков для нужд филиала «ВОЛМА-Волгоград»

1.Предмет открытого тендера

Предметом настоящего тендера  является поставка вилочных автопогрузчиков для нужд филиала «ВОЛМА-Волгоград» в количестве 2 (двух) единиц, в соответствии следующих спецификаций:

| Производитель | Япония |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность, тн | 3 |
| Топливо | Дизель |
| Длина/толщина/ширина вил (мм) | 1200/45/120-130 |
| Высота мачты (мм) | 4700 |
| Боковое смешение каретки | Встроенное (заводское) |
| Эксплуатация в помещении или на улице | Помещение, улица |
| Шины | Пневматические |
| Дополнительное оборудование | Кабина стальная с отопителем |
| Тип мачты | Секционная с цилиндром свободного хода, (вагонный тип) |

| Производитель | Япония |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность, тн | 2,5 |
| Топливо | Дизель |
| Длина/толщина/ширина вил (мм) | 1200/45/120-130 |
| Высота мачты (мм) | 4700 |
| Боковое смешение каретки | Встроенное (заводское) |
| Эксплуатация в помещении или на улице | Помещение, улица |
| Шины | Пневматические |
| Дополнительное оборудование | Кабина стальная с отопителем |
| Тип мачты | Секционная с цилиндром свободного хода, (вагонный тип) |

2. Общие условия

Техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не из ремонта. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия Госстандарта РФ на поставляемую технику, которая подлежит сертификации  в соответствии с Российским законодательством.

Техника  должна предоставляется вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Вся техника должна поставляться с паспортами (сертификатами качества) производителя, заверенные подлинной печатью и визой поставщика, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом ее использовать и зарегистрировать в Гостехнадзоре.

Обязательное наличие центра сервисного обслуживания в г. Волгограде.

3. Условия поставки

Место поставки:  г. Волгоград, ул. Крепильная 128, склад Покупателя.

Техника поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, силами и за счет Поставщика.

4. Срок поставки: Техника поставляется в течение 15 календарных дней с момента подписания договора. Возможна досрочная поставка по соглашению сторон.

5. Порядок приемки продукции

Приемка техники осуществляется по адресу, указанному в разделе № 3 настоящего Технического задания.

Датой поставки техники считается дата получения её Покупателем, а также оригинала ПСМ (паспорта самоходного средства), проверки работоспособности и комплектации техники, подписания обеими сторонами накладной.

В случае не предоставления оригинала ПСМ передача продукции считается недействительной. В случае недопоставки, или поставки некачественного оборудования и узлов, техника  считается не поставленной.

При обнаружении дефектов в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий акт.

При обнаружении не укомплектованности Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного оборудования, узлов и установки их на Технику, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить и установить в течение 3 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего акта.

6. Гарантийный срок.

Гарантийный срок на технику должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 5 лет или 5 000 м/ч. Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленной Техники производственных дефектов, поставщик обязан в течение 7 дней со дня получения письменного уведомления покупателя, произвести ремонт своими силами и за свой счет, а гарантийный срок продлевается на срок замены.

7. Форма и порядок оплаты.

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты: Оплата продукции производится Покупателем в размере 100%, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания товарной накладной, подтверждающей поставку Техники.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

8. Начальная (максимальная) цена Договора: не установлена.

Начальная максимальная цена договора включает в себя  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.