ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по переоборудованию лифта в грузовой подъемник

для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

1. Предметом настоящего тендера является выполнение работ по  переоборудованию  лифта ГВ 5002 УХЛ 4 в грузовой подъемник для обеспечения подъема сырья для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск в соответствии со следующей спецификацией:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Демонтажные работы: |
| 1 | Демонтаж кабины лифта |
| 2 | Демонтаж привода поднятия-опускания кабины |
| 3 | Демонтаж уловителей |
| 4 | Демонтаж направляющих кабины |
| 5 | Демонтаж автоматического управления лифтом |
| Необходимый перечень работ: |
| 1 | Установка ограждений на уровнях двухстворчатых распашных дверей |
| 2 | Обшивка кабины из изготовленного стального листа |
| 3 | Установка (монтаж) ограждения загрузочной стороны кабины |
| 4 | Установка (монтаж) металлического рифлёного листа на пол кабины |
| 5 | Установка направляющих шахты |
| 6 | Установка (монтаж) колес кабины усиленных стальных |
| 7 | Установка (монтаж) электрической блокировки дверей на уровнях |
| 8 | Установка (монтаж) электрической блокировки на решетки кабины |
| 9 | Установка (монтаж) ограничителей грузоподъёмности со звуковым сигналом перегруза |
| 10 | Установка (монтаж) устройства контроля слабины каната |
| 11 | Установка (монтаж) устройства контроля фаз |
| 12 | Установка (монтаж) счетчика моточасов |
| 13 | Установка (монтаж) микропроцессорной системы управления |
| 14 | Установка (монтаж) стопорного устройства кабины для безопасного выхода человека на грузовую платформу кабины |
| Приобретение и установка тельфера 8 т (2500*3470*2200 мм) |
| Пусконаладочные работы |
| Техническое освидетельствование |

Схема устройства прилагается.

Переоборудование  лифта ГВ 5002 УХЛ4 под грузовой подъемник для обеспечения подъема сырья с отметки «0» до отметки «9», отметки «21», отметки «27», грузоподъемностью до 5 тонн, количество остановок 4, выгрузка односторонняя, расположение привода кабины в верхнем отделении шахты лифта, установка грузового подъемника в существующей лифтовой шахте внутри здания.

В целях корректного расчета технического предложения рекомендуется посещение производственной площадки и осмотр места выполнения работ.

Контакты для связи с техническими специалистами:

Захаров Александр Валерьевич, начальник цеха

тел.: +7(903)-616-70-49.

Максимов Алексей Александрович, главный механик,

Тел:+7-905-583-12-83.

2. Место проведения работ

ООО «ВОЛМА-Воскресенск»: Московская область, г. Воскресенск,  ул. Кирова,  д. 3, строение 1.

3. Срок  выполнения работ (с учетом поставки оборудования): 30-40 календарных дней.

4. Общие требования

4.1 Подрядчик предоставляет калькуляцию затрат согласно спецификации, с расшифровкой по позициям. В расценках должны быть учтены все затраты (работа, материалы, транспортные расходы и НДС). Квалификация лиц, допущенных к выполнению работ, должна удовлетворять требованиям федеральных норм и правил (ФНиП) по работе на опасных производственных объектах (ОПО). Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с применением высококачественных строительных материалов и оборудования и в соответствии с требованиями действующих ГОСТов и СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам.

Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ.

4.2  Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования материалов.

4.3  Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных за: обеспечение охраны труда; работу с грузоподъемными машинами и механизмами; пожарную безопасность; электробезопасность; выдачу нарядов - допусков. Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда сотрудников, допускать к производству работ только работников, обеспеченных средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж. Подрядчик обязан своевременно устанавливать ограждения, трапы и переходные мостики. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки безопасности. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный заказчику в результате нарушения либо несоблюдения указанных требований"

5. Порядок приемки выполненных работ:

5.1. После окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт приемки выполненных работ и необходимую исполнительную документацию.

5.2. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

5.3. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

5.4. Недостатки, выявленные Заказчиком и/или третьим лицом, подлежат устранению за счет Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о выявленных недостатках.

6. Гарантии

Гарантии на выполненные работы не менее 5 (пять) лет с момента утверждения акта приемки выполненных работ по Договору.

Если в период гарантийной эксплуатации грузового подъемника  обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: безналичный расчет.

Порядок оплаты по договору предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ.

Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.