ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, а так же технических устройств эксплуатируемых в составе ОПО для нужд ООО «ВОЛМА-ВТР»

1. Предмет открытого запроса предложений

Предметом настоящего тендера является

- проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, а так же технических устройств эксплуатируемых в составе ОПО для нужд ООО «ВОЛМА-ВТР».

- выдача заключения экспертизы промышленной безопасности;

- регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в управлении Ростехнадзора.

Необходимо выполнить экспертизу следующих объектов:

-  Здание производства Перлит (каркас из м/конструкций, обшитый термопанелями, 5 этажей; V= 1932 м3)

-  Здание производства Сыромола (каркас из м/конструкций, обшитый термопанелями, 5 этажей; V= 337 м3)

- Дымоходная труба котельной (8 метров; Ø250 мм)

- Модульная котельная (1 этаж; V= 96 м3)

- ГРП (1 этаж; V=22,5 м3)

- Здание производства Гипсового вяжущего (каркас из м/конструкций, обшитый термопанелями, 7 этажей; V= 24 624 м3)

А так же технических устройств эксплуатируемых в составе опасного производственного объекта:

| Цех производства гипса |
| --- |
| 1 | Горелка гипсовой печи | 1шт. |
| 2 | КТЗ Ду100мм. | 1шт. |
| 3 | ЭМК Ду100мм. | 2шт. |
| 4 | ЭМК Ду15мм. | 1шт. |
| 5 | ПСК Ду25мм. | 1шт. |
| 6 | Счётчик электронный турбинный Ду100мм. | 1шт. |
| 7 | Фильтр тонкой очистки Ду100мм. | 1шт. |
| 8 | Внутренний газопровод D108мм | 18,5м. |
| 9 | Внутренний газопровод D25мм | 27,5м |
| 10 | Внутренний газопровод D20мм | 27,5м |
| 11 | Внутренний газопровод D15мм | 2м |
| 12 | Регулятор давления со встроенным ПЗК Ду50мм. | 1шт. |
| 13 | Регулятор давления Ду20мм. | 1шт. |
| Цех производства сыромолотого гипса |
| 1 | Горелка BCU370 | 1шт. |
| 2 | КТЗ Ду50мм. | 1шт. |
| 3 | ЭМК Ду25мм. | 2шт. |
| 4 | Фильтр газовый Ду25мм. | 1шт. |
| 5 | ПЗК Ду25мм. | 1шт. |
| 6 | Счётчик газовый ротационный RVG G16 Ду50мм. | 1шт. |
| 7 | ПСК Ду25мм. | 1шт. |
| 8 | Внутренний газопровод D57мм | 6м. |
| 9 | Внутренний газопровод D25мм | 28м. |
| 10 | Внутренний газопровод D20мм | 20м. |
| 11 | Внутренний газопровод D15мм | 2м. |
| 12 | Вводный газопровод D57мм | 5,1м |
| 13 | Вводный газопровод D40мм | 0,1м |
| 14 | Кран Ду50мм. | 3шт. |
| 15 | Кран Ду20мм. | 1шт. |
| 16 | Кран Ду15мм. | 4шт. |
| Цех производства перлита |
| 1 | Горелка перлита ZIO-270HB | 1шт. |
| 2 | КТЗ Ду80мм. | 1шт. |
| 3 | ЭМК Ду100мм. | 2шт. |
| 4 | ПСК Ду25мм. | 1шт. |
| 5 | Счётчик газовый ротационный Ду50мм. | 1шт. |
| 6 | Фильтр газовый Ду50мм. | 1шт. |
| 7 | Внутренний газопровод D76мм | 10,1м. |
| 8 | Внутренний газопровод D57мм | 1,5м. |
| 9 | Внутренний газопровод D25мм | 54м. |
| 10 | Внутренний газопровод D20мм | 54м. |
| 11 | Внутренний газопровод D15мм | 0,5м. |
| 12 | Кран Ду65мм. | 1шт. |
| 13 | Кран Ду20мм. | 1шт. |
| 14 | Кран Ду15мм. | 4шт. |
| 15 | Регулятор давления Ду20мм. | 1шт. |
| 16 | Сдвоенный ЭМК Ду65мм. | 1шт. |
| 17 | Сбросной ЭМК Ду25мм. | 1шт. |
| Цех сушки песка |
| 1 | ГРПШ-13-1Н-У1 с одной линией редуцирования, байпасом, одни выходом, регулятором давления газа РДГ-50Н/30, узлом учета расхода газа TRZ-G160 (1:20) | 1 шт |
| 2 | Газопровод продувочный D20мм | 6м. |
| 3 | Газопровод от ПСК D25мм | 2,4м |
| 4 | Газопровод безопасности D25мм | 0,6м |
| 5 | Надземный газопровод D57мм | 1,1м |
| 6 | Надземный газопровод D108мм | 86,55м |
| 7 | Надземный газопровод D76мм | 3,2м |
| 8 | Кран Ду100мм. | 1шт. |
| 9 | ИС Ду108мм | 1шт |
| 10 | Горелка ГСАУ-500Б | 1шт |
| 11 | ЭМК Ду100мм. | 2шт. |
| 12 | Кран Ду20мм. | 3шт. |
| 13 | ЭМК Ду20мм. | 2шт. |
| 14 | Надземный газопровод D57мм | 0,8м |
| 15 | Надземный газопровод D108мм | 112,1м |
| 16 | Кран Ду100мм. | 2шт. |
| 17 | ИС Ду108мм | 1шт |
| Котельная |
| 1 | Горелка газовая моноблочная P73A.M-.MD.S.RU.A.8.50 | 2шт. |
| 2 | Сдвоенный электромагнитный газовый клапан DUNGS Фильтр-стабилизатор газа встроенный в газовый клапан модулятор Реле минимального давления газа DUNGS Реле максимального давления газа Блок контроля герметичности газовых клапанов | 2 компл. |
| 3 | ГРУ-13-1НУ1 с одной линией редуцирования, байпасом, одни выходом, регулятором давления газа РДГ-50Н/30, узлом учета расхода газа TRZ-G160 (1:20) , корректором СПГ-741.01, дифманометром ДСП-80-1,6кПа и датчиком перепада давления на фильтре. Ргаза вх. =1,2кгс./см.кв. | 1 компл |
| 4 | Термозапорный клапан (газ) КТЗ-001-100-1,6(ф) 79.УЗ Ду100 | 1шт |
| 5 | Клапан запорный электромагнитный газовый КЗГЭМ-100СД | 1шт |
| 6 | Надземный газопровод D159мм | 183м. |
| 7 | Надземный газопровод D108мм | 17м. |
| 8 | Вводный газопровод D108мм | 3,9м |
| 9 | Кран Ду180мм. | 1шт |
| 10 | Кран Ду100мм. | 1шт |
| 11 | ИС D108мм | 1шт |
| ПГБ 100 |
| 1 | Регулятор давления Ду100мм. | 1шт |
| 2 | Предохранительный запорный клапан Ду100мм | 1шт |
| 3 | Предохранительный сбросной клапан Ду50мм | 1шт |
| 4 | Фильтр газа сетчатый Ду100мм | 1шт |
| 5 | Задвижка газа Ду100мм | 7шт |
| 6 | Кран шаровый Ду15мм | 9шт |
| 7 | Кран шаровый Ду20мм | 3шт. |
| 8 | Кран шаровый Ду50мм | 1шт. |
| 9 | Аппарат отопительный АОГВ | 1шт. |
| 10 | ИС D159мм | 1шт. |
| Надземный газопровод |
| 1 | Надземный газопровод D273мм | 389,39м |

2. Место выполнения работ:  г. Волгоград, ул. Шкирятова, д.36.

3. Предполагаемый срок выполнения работ:  с 01.05.2020 по 25.06.2020 г.

4. Требования к участнику.

1. Наличие лицензии на осуществление следующих видов деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности:

- проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном  производственном объекте;

-  проведение экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте;

- проведение экспертизы документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

2. Наличие свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, выданное в соответствии с Правилами аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля ПБ 03-372-00, с обязательным указанием следующих областей аттестации:

Наименование оборудования (объектов):

- наружные газопроводы стальные;

- детали и узлы, газовое оборудование;

- внутренние газопроводы стальные.

- Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:

- ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия);

- электрический;

- визуальный и измерительный;

- акустико-эмиссионный контроль.

5. Общие требования.

Подрядчик предоставляет локальный сметный расчет либо калькуляцию затрат, с расшифровкой по позициям. В расценках должны быть учтены все затраты (работа, материалы, транспортные расходы и НДС 18%). Подрядчик обязан согласовывать все материалы (включая их стоимость) с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с применением высококачественного оборудования. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком.

Подрядчик обязан соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке). Сбор и вывоз строительного и бытового мусора, по окончанию работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения собственным транспортом подрядной организации.

Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных за: обеспечение охраны труда; работу с грузоподъемными машинами и механизмами; пожарную безопасность; электробезопасность; выдачу нарядов - допусков. Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда сотрудников, допускать к производству работ только работников, обеспеченных средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный заказчику в результате нарушения либо несоблюдения указанных требований".

6. Порядок приемки выполненных работ

Приемка выполненных работ осуществляется по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Технического задания и оформляется актом выполненных работ.

Подрядчик обязан передать:

- заключение экспертизы промышленной безопасности, на бумажном носителе 3 экз;

- заключение экспертизы промышленной безопасности, в электронном виде,

формате pdf. 1 экз;

- решение об утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности,

оригинал 1экз.

7. Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет не менее 12 (месяцев) со дня запуска оборудования. Исполнитель гарантирует, что качество выполненных работ соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

8. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Форма оплаты: безналичный расчет.

Порядок оплаты по договору предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата после выполнения работ.

9. Начальная максимальная цена договора: не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера

.