ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене огнеупорной кладки топочной части гипсоварочной печи

на ПП  ВОЛМА-ВТР

1. Предмет открытого запроса предложений

Предметом настоящего тендера является выполнение работ по замене огнеупорной кладки неповоротной топочной части гипсоварочной печи, согласно прилагаемому эскизу (Приложение 1).

Перечень необходимых к выполнению работ:

- демонтаж старой кладки;

- монтаж новой кладки;

- уборка отработанного материала (перенос материала со второго этажа на первый);

- складирование его на поддоны, для дальнейшей его утилизации.

Применяемый материал:

-  Кирпич огнеупорный ША-25 в количестве 2500 шт.;

-  Кирпич огнеупорный ША-26 в количестве 2400 шт.;

-  Лист асбестовый 5 мм – 15 м кв.;

-  Кирпич огнеупорный ША-42 в количестве 600 шт.;

-  Кирпич огнеупорный ША-5 в количестве 100 шт.;

-  Мертель МШ-28.

Все материалы предоставляются Заказчиком.

Кладка осуществляется по 1 категории, толщина шва не должна превышать 1 мм.

2. Место выполнения работ: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д.36.

3. Срок выполнения работ: Предполагаемый срок выполнения работ  с 20.12.2020 по 31.12.2020г.

4. Общие требования

4.1. Подрядчик в составе заявки на участие в тендере предоставляет локально сметный расчет либо калькуляцию затрат с расшифровкой по позициям.

4.2. До начала работ подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком. Технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда. Ответственность за обеспечение правил техники безопасности и охраны труда работниками Подрядчика при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

4.3. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов.

4.4. Подрядчик обязан производить сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом и уборку объекта от строительного мусора по окончании работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения. Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная организация.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

После завершения работ подрядчик обязан оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ. Скрытые работы  должны приниматься представителями Заказчика и подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.

Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей. Выполненные работы считаются принятыми при подписании акта выполненных работ представителем Заказчика.

6. Гарантии

Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 12 месяцев с момента утверждения акта приемки выполненных работ по Договору. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Условия оплаты предлагаются участниками тендера и являются одним из критериев оценки участников тендера.

8. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает в себя  расходы на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.

Приложение 1. Схема футеровки.