ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку новых деревянных поддонов для нужд ПП «ВОЛМА-Волгоград», «ВОЛМА-ВТР», «ВОЛМА-Воскресенск», «ВОЛМА-Оренбург», «ВОЛМА-Майкоп», «ВОЛМА-Челябинск», «ВОЛМА-Абсалямово» на конец второго полугодия 2020 г. и первое полугодие 2021г.

- Предмет тендера

Предметом тендера по настоящему техническому заданию является поставка деревянных поддонов для нужд производственных площадок «ВОЛМА-Волгоград», «ВОЛМА-ВТР», «ВОЛМА-Воскресенск», «ВОЛМА-Оренбург», «ВОЛМА-Майкоп», «ВОЛМА-Челябинск», «ВОЛМА-Абсалямово» на конец второго полугодия 2020 г. и первое полугодие 2021г. с чертежами и следующей спецификацией:

| № п/п | Место поставки | Наименова-ние | Хар-ки, сорт, артикул товара | ГОСТ, ТУ, Технологические требования | Ед. изм. | Кол-во с 01.12.2020 г. по 31.05.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волма-Волгоград (г. Волгоград, ул. Крепильная, д.128) | Поддон деревянный | 1200*680мм | 2.1. настоящего ТЗ Чертеж №1 поддона 1200мм*680мм | Шт. | 50000 |
|  |  |  | 1200*1000мм | п. 2.1. настоящего ТЗ Чертеж №2 поддона 1200мм*1000мм | Шт. | 55000 |
| 2 | ВОЛМА-ВТР (г. Волгоград, ул. Шкирятова, д.36 | Поддон деревянный | 1200*1000мм | п. 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№2 поддона 1200мм*1000мм | Шт. | 8000 |
|  |  |  | 1200*900мм | п. 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№3 поддона 1200мм*900 | Шт. | 5000 |
| 3 | ВОЛМА-Воскресенск (г. Воскресенск, Московская область, ул. Кирова, д. 3, стр. 1) | Поддон деревянный | 1200*680мм | 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№1 поддона 1200мм*680мм | Шт. | 160000 |
|  |  |  | 1200*1000мм | п. 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№2 поддона 1200мм*1000мм | Шт. | 80000 |
|  |  |  | 1200*900мм | п. 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№3 поддона 1200мм*900мм | Шт. | 20000 |
| 4 | ВОЛМА-Оренбург (Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Советская, д.17) | Поддон деревянный | 1200*680мм | 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№1 поддона 1200мм*680мм | Шт. | 28000 |
|  |  |  | 1200*1000мм | п. 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№2 поддона 1200мм*1000мм | Шт. | 54000 |
|  |  |  | 1200*900мм | п. 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№3 поддона 1200мм*900мм | Шт. | 5000 |
| 5 | ВОЛМА-Майкоп (Республика Адыгея, Майкопский р-н, п.г.т. Каменномостский, ул. Привокзальная, 13пос. Дубенский, ул. Советская, д.17) | Поддон деревянный | 1200*680мм | 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№1 поддона 1200мм*680мм | Шт. | 27000 |
|  |  |  | 1200*1000мм | п. 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№2 поддона 1200мм*1000мм | Шт. | 30000 |
|  |  |  | 1200*900мм | п. 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№3 поддона 1200мм*900мм | Шт. | 5000 |
| 6 | ВОЛМА-Абсалямово (Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Абсалямово, ул. Советская, д.120 | Поддон деревянный | 1200*680мм | 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№1 поддона 1200мм*680мм | Шт. | 32000 |
| 7 | ВОЛМА-Челябинск (г. Челябинск, ул. Героев Танкограда 67 П) | Поддон деревянный | 1200*800мм | 2.1. настоящего ТЗ Чертеж№4 поддона 1200мм*800мм | Шт. | 3000 |

- Общие требования

  - Требования

Качество Продукции должно соответствовать ГОСТ 9078-84, а также Требованиям Покупателя:

- Поддоны изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород (сосна, пихта, лиственница, ель) и пиломатериалов лиственных пород (ольха, тополь, дуб, ясень, бук, вяз, акация, клен, каштан), кроме березы, подвергшийся естественной сушке с влажностью древесины не более 26%, соответствующие требованиям 2-го, 3-го сорта ГОСТ 8486-86 или 2-го, 3-го сорта ГОСТ 2695-83;

- Не допускается изготовление поперечных досок из тополя;

- Деревянные детали поддонов должны быть без пороков: острого обзола, гнили, прорости, механических повреждений и инородных включений;

- Тупой обзол допускается только на верхних досках настила с тыльной стороны доски, кроме крайних досок, при условии, что на обзоле отсутствует кора, и размер порока в поперечном направлении не превышает 15 мм. На остальных деталях поддона тупой обзол не допускается;

- В шашках допускаются только пластовые трещины усушки. В досках настила допускается одна глубокая трещина, длиной не более ширины доски, если трещина образовалась не при сборке поддона;

- Доски в поддонах должны быть цельными. Шашки должны быть изготовлены из цельного куска древесины;

- Гвозди должны быть забиты со стороны продольных досок, выступающие концы гвоздей должны быть подогнуты и полностью утоплены в древесину на нижней стороне поперечных досок поперек волокон. Крайние доски настила с каждой поперечной доской соединяют не менее, чем тремя гвоздями, промежуточную доску с каждой поперечной доской – не менее, чем двумя гвоздями;

- Головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1 мм;

- Настил из верхних продольных и поперечных досок в поддонах размером 1200 х 1000 мм, 1200 х 900 мм, 1200 х 800 мм соединяется с шашками гвоздями 3,5х90 ГОСТ 4028, а доски основания соединяют с шашками гвоздями 3х70 ГОСТ 4028;

- Настил из верхних продольных и поперечных досок в поддонах размером 680 х 1200 мм соединяют с шашками винтовыми четырехходовыми гвоздями диаметром 3,5 мм и длиной 80 мм, а доски основания соединяют с шашками винтовыми четырехходовыми гвоздями диаметром 2,5 мм и длиной 60 мм.

- Число поддонов, подвергаемых приемочным испытаниям, зависит от размера партии и должно соответствовать числу, указанному в таблице:

| Размер партии поддонов, шт. | Число поддонов, подвергаемых приемо-сдаточным испытаниям |
| --- | --- |
| Менее 150 | 8 |
| От 151 до 280 | 13 |
| От 281 до 500 | 20 |
| От 501 до 1200 | 32 |
| От 1201 до 3200 | 50 |
| От 3201 до 10000 | 80 |

- Каждая партия поддонов должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие качества поддонов требованиям ГОСТ 9078-84 и содержащим следующие данные:

- условное обозначение поддонов;

- дату составления документа;

- дату выпуска;

- число поддонов в партии и номер партии;

- результаты приемо-сдаточных испытаний.

- Если при испытании будут обнаружены поддоны, не соответствующие настоящим требованиям, то проводят повторные испытания удвоенного числа поддонов от поставленной партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

- Продукция обязательно подлежит маркировке Поставщиком. Фото логотипа маркировки как и пописанные со стороны поставщика чертежи поддонов прилагаются к договору.

2.2. При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем    продукция подлежит замене на годную в течение 1 недели.

2.3.   Срок поставки 01.12.2020г – 30.06.2021г.

Поставка осуществляется в течение всего периода согласно заявкам Покупателя.

Датой поставки товара считается дата подписания товарной накладной Покупателем.

2.4.   Доставка товара осуществляется Поставщиком

2.5.  Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества и счета-фактуры следуют одновременно с товаром;

2.6.  Право собственности, риск случайной гибели и повреждений товара переходит к Покупателю с момента поставки продукции и подписания товарной накладной Покупателем.

2.7.  Решение о заключении договора поставки принимается только после проведения приемочных испытаний на каждой из производственных площадок («ВОЛМА-Волгоград», «ВОЛМА-ВТР», «ВОЛМА-Воскресенск», «ВОЛМА-Оренбург», «ВОЛМА-Майкоп», «ВОЛМА-Челябинск», «ВОЛМА-Абсалямово») с составлением Акта приемки.

2.8. Договор на указанное количество поддонов может быть заключен с несколькими поставщиками.

2.9. Для «новых» поставщиков число поддонов, подвергаемых приемочным испытаниям в рамках проведения тендера, должно быть не менее 50 (пятидесяти) штук каждого типоразмера для каждой производственной площадки.

2.10. Для действующих поставщиков число поддонов нового типоразмера, подвергаемых приемочным испытаниям в рамках проведения тендера, должно быть не менее 50 (пятидесяти) штук для каждой производственной площадки.

Примечание: Для «новых» поставщиков сырья (отсутствующих в перечне аккредитованных поставщиков) действует следующее ограничение по объему поставки – 2-ой квартал 2019 г. - не более 20% общего объема потребности Покупателя. В случае успешного сотрудничества, доля поставки «новых» поставщиков в последующие кварталы может быть увеличена.

3. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Оплата товара производится Покупателем в размере 100% стоимости  каждой поставленной партии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 материально ответственным лицом на складе Покупателя.

Начальная (максимальная) цена изделия: не установлена. Цена должна включать НДС и доставку до  склада Покупателя. Рассматриваются также цены без НДС – в этом случае она будет сравниваться с конкурентами после «прибавления» к ней 20%.

4. Юридические требования к поставщикам:

4.1. В случае, если поставщик является непосредственным производителем поддонов, предоставляются копии документов, подтверждающих право собственности (выписка из ЕГРН на недвижимое имущество, выписка из баланса - на движимое имущество) либо аренды (договор аренды/субаренды) юридического лица, от имени которого подана заявка на участие в тендере:

- на производственные здания (помещения) и (или) земельные участки, в которых фактически осуществляется производство поддонов;

- на производственное оборудование, машины, механизмы;

- документы, подтверждающие наличие у лица, подавшего заявку, необходимого персонала: копии штатного расписания, договоров (ГПХ) оказания услуг (выполнения работ), договоров о предоставлении персонала и т.п.

4.2. В случае, если поставщик не является производителем поддонов, предоставляются копии договоров, в соответствии с которыми лицо, подавшее заявку на участие в тендере приобретает поддоны у компаний-производителей поддонов, с предоставлением от последних (от компаний-производителей поддонов) документов, перечисленных в пункте "4.1".

Вышеуказанные документы разрешается предоставлять без раскрытия коммерческих данных (размера аренды, стоимости закупки у производителей поддонов и т.п.)