ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту компрессорного оборудования  Atlas Copco для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в 2020 году

1.Предмет открытого тендера

Предметом настоящего тендера является проведение работ по капитальному ремонту  и техническому обслуживанию компрессорного оборудования для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» согласно лотам:

- Лот №1

Капитальный ремонт компрессора Atlas Copco GA 315 VSD APF 138571 с капитальным ремонтом ступени сжатия и заменой частотного преобразователя, включающий в себя:

# Демонтаж компрессорного элемента сжатия;

# Демонтаж адаптера между ступенью сжатия и электродвигателем;

# Демонтаж электродвигателя;

# Переборка компрессорного элемента с заменой подшипников компрессорного элемента;

# Выставление необходимых зазоров между ведущим и ведомым винтами компрессорного элемента;

# Замена РВД сообщения маслобака и ступени сжатия Ø95 мм.

# Замена уплотнений компрессорного элемента;

# Замена основного частотного преобразователя;

# Доставка эл.двигателя в мастерскую специализированного центра;

# Замена подшипников электродвигателя;

# Балансировка ротора электродвигателя;

# Контрольная проверка изоляции обмоток эл.двигателя ;

# Замена демпфирующих опор под электродвигателем, редуктором;

# Замена соленоидного клапана;

# Замена датчиков давления, датчиков температуры;

# Замена маслозапорного клапана;

# Замена установочных уплотнений компрессорного элемента сжатия;

# Монтаж компрессорного элемента сжатия;

# Монтаж адаптера между ступенью сжатия и электродвигателем;

# Монтаж электродвигателя;

# Замена гибкого соединительного элемента: двигатель-редуктор;

# Проведение ТО-16000

# Проверка всех параметров;

# Запуск оборудования в работу, контрольная проверка всех параметров работы.

Все поставляемые и используемые  расходные материалы и запасные части для капитального ремонта, должны являться оригинальными запасными частями и материалами для компрессоров Atlas Copco, либо новыми, сертифицированными продуктами, не уступающими по качественным характеристикам продуктам Atlas Copco (фильтры MAN, Parker (пр-во Германия), сепаратор - Sotras (пр-во Италия)), масло RXD или TOTAL), иметь паспорта и соответствующие сертификаты.

| Позиция | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор воздушных фильтров | 2 |
| 2 | Набор для переборки EWD50 | 1 |
| 3 | Набор для капитального ремонта эл. двигателя | 1 |
| 4 | Набор для капремонта ступени сжатия | 1 |
| 5 | Частотный преобразователь | 1 |
| 6 | Корпус маслозапорного клапана | 1 |
| 7 | Маслозапорный клапан | 1 |
| 8 | Поршень | 1 |
| 9 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 10 | Датчик температуры | 4 |
| 11 | Датчик давления | 2 |
| 12 | Датчик загрязненности возд. фильтра | 1 |
| 13 | Датчик | 1 |
| 14 | Соленоидный клапан | 1 |
| 15 | EWD 50 230V 50 60 HZ | 1 |
| 16 | Элемент фильтра DD/DDP 780-3150+ F | 4 |
| 17 | РВД сообщения маслобака и ступени сжатия Ø95 мм. | 1 |
| 18 | Масло компрессорное 5 л. | 1 |
| 19 | Масло компрессорное 20 л. | 7 |

- Лот№2

Техническое обслуживание  компрессорного оборудования по плану «B» – при наработке 8000

(с интервалом 8000 м/ч) на четырёх компрессорах:

-  Atlas Copco GA 315 VSD AIF 128241;

- Atlas Copco GA 315 VSD APF 139753;

- Atlas Copco GA 315 VSD APF 162935;

- Atlas Copco GA 315 VSD APF 163192.

| Перечень работ: |  |
| --- | --- |
| Провести работы по плану «A» плюс: |
| Замена элемента маслосепаратора |
| Переборка входного клапана |  |
| Переборка клапана минимального давления |
| Переборка маслоотсечного клапана |
| Переборка обратного клапана |  |
| Переборка циклонного влагоотделителя WSD |
| Замена термостатического клапана |
| Используемые материалы: |  |
| 1) Набор ТО 8000, включающий в себя: |
| набор фильтров – масляные и воздушный фильтры |
| набор для замены элемента маслосепаратора |
| набор для переборки кл. минимального давления |
| набор для переборки разгрузочного клапана |
| набор для переборки маслоотсечного клапана - обратного клапана |
| набор для замены термостатического клапана |
| набор для переборки влагоотделителя WSD |
| 2) Масло компрессорное |
| 3) Вх. фильтры частотного преобразователя. |

- Лот№3

Поставка материалов для проведения работ по ТО – 4000

Используемые материалы:

| Позиция | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор воздушных фильтров | 8 |
| 2 | Набор фильтров | 4 |
| 3 | Элемент фильтра DD/DDP 780-3150+ F | 16 |
| 4 | Масло компрессорное 5 л. | 4 |
| 5 | Масло компрессорное 20 л. | 28 |

2. Сроки  выполнения работ и поставки материалов:

- Лот №1- Провести в период с 24.02.2020  по 30.03.2020 г по заявке Заказчика;

- Лот№2- Техническое обслуживание компрессорного оборудования необходимо провести в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика. Ориентировочное время проведения работ: с 03.02.2020  по 21.02.2020 (рабочие дни с 8:00 до 17:00);

- Лот№3- Доставка материалов для проведения ремонтных работ производится по заявке Заказчика транспортом Поставщика за счет Поставщика на склад Заказчика.

3. Требования к организации работ

3.1. Место выполнения работ: г. Воскресенск, ул. Кирова, д 3 стр. 1.

3.2. Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет обеспечить доставку оборудования, материалов и персонала, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживанию к месту выполнения работ и обратно, с предоставлением сертификатов на запасные части, фильтра и ГСМ.

3.3. Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, запасные части, ГСМ, фильтры, используемые для выполнения работ по техническому обслуживанию, являются новыми, сертифицированными продуктами, не уступающими по качественным характеристикам продуктам Atlas Copco.

3.4. Исполнитель перед началом работ обязан: предоставить сертификаты на используемые запасные части в процессе работ, провести весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.5. Исполнитель своевременно оформляет и ведет ремонтную, исполнительную документацию, составляет отчеты о выполненных работах, акты на скрытые работы.

3.6. Персонал Исполнителя должен быть в полной мере обеспечен индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности. При производстве работ должны быть выполнены все организационно–технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда в Российской федерации и на объектах Заказчика.

3.7. Проживание персонала Исполнителя обеспечивает и оплачивает Исполнитель.

3.8. По окончании технического обслуживания Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- Подробный отчет о выполненных работах.

- Сертификаты (паспорта) на замененные материалы и оборудование;

- Акт выполненных работ и счет-фактуру.

4. Порядок приёмки работ по техническому обслуживанию

4.1. Приёмка работ по техническому обслуживанию осуществляется по адресу, указанному в пункте 3.1 настоящего Технического задания.

4.2. Материалы и запасные части должны поставляться в заводской упаковке, упаковка не должна быть нарушена и должна обеспечивать сохранность материалов и запасных частей во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

4.3. На материалы и запчасти необходимо предоставить по прибытию на площадку исполнительную документацию (сертификаты, протоколы, свидетельства, накладные.)

4.4. При завершении работы по проведению технического обслуживания по заявке Заказчика подписывается Акт приема-передачи выполненных работ.

5. Гарантийный срок

5.1.  Гарантийный срок на замененные детали, узлы и работы должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента выполнения работ.

5.2  Гарантийный срок на ступень сжатия не менее 12 месяцев с момента выполнения работ.

5.3. Исполнитель гарантирует, что качество запасных частей и материалов соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

6. Форма и порядок оплаты

6.1. Форма оплаты: безналичный расчет.

6.2. Порядок оплаты предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ.

Начальная (максимальная) цена по договору: не установлена.