ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене комплекта запасных частей камеры сгорания печи АР450 №2

в цехе гипсового вяжущего для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск

- Предметом настоящего тендера является выполнение работ по замене комплекта запасных частей камеры сгорания печи АР-450 №2 в цехе гипсового вяжущего для нужд ПП ВОЛМА-Воскресенск.

- Общие требования

| № п/п | Перечень работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж камеры сгорания (нижний цилиндр 2; конус 6,3; верхний цилиндр 5) | С настройкой такелажа (использование плазменной резки, 10 насадок – давальческий материал) |
| 2 | Разделка швов для сварочных работ. Сдача разделки швов производится под Акт с приложенными фотографиями разделочных швов согласно технологической карте разделки, сварки. | 47 метров (20 зачистных кругов и 20 отрезных – давальческий материал) |
| 3 | Монтаж камеры сгорания (цилиндр 5; конус 3,6; цилиндр 2), производится согласно схеме сборки под Акт с приложенными фотографиями. | С настройкой такелажа |
| 4 | Состыковка и сварочное соединение деталей камеры сгорания производится согласно технологической карте разделки, сварки по Акту. | 47 м шва в 2 прохода (60 кг электродов UTP 68 H- давальческий материал) |
| 5 | Монтаж нижнего конуса, ворошителя и шнека выгрузки печи | Вес 0,8 т, болты М12(12,9) - 40 шт. М14(12,9)- 40 шт. |

- Все этапы работ принимаются Заказчиком с оформлением Актов приемки работ с приложенными фотографиями.

- Комплект запасных частей предоставляется Заказчиком.

- Чертежи деталей и Технологическая карта на ручную дуговую сварку углеродистых и низколегированных сталей в Приложении №1 к ТЗ.

- Срок выполнения работ:  до 20.07. 2019 г.

Предусмотрен круглосуточный режим работы.  Срок выполнения работ от остановки установки до ее пуска - 12 календарных дней.

- Место выполнения работ:

ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Кирова д.1 стр.3.

- Условия выполнения работ

Квалификация лиц, допущенных к выполнению работ, должна удовлетворять требованиям федеральных норм и правил (ФНиП) по работе на опасных производственных объектах (ОПО). Работы должны быть выполнены согласно разработанным подрядчиком ППР и календарным графиком работ в полном объёме в соответствии с техническим заданием, определяющим содержание работ их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования из материала Заказчика.

- Требования к результатам работ

Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы в соответствии с техническим заданием, установленными нормами и стандартами, действующими на территории Московской области (ГОСТы, СНиПы, технические условия и иные требования законодательства РФ).

- Требования к качеству и техническим характеристикам работ

При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ

После завершения работ подрядчик обязан оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ. Скрытые работы  должны приниматься представителями Заказчика и подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.

Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей. Выполненные работы считаются принятыми при подписании акта выполненных работ представителем Заказчика.

- Требования к сроку предоставления гарантий качества

Гарантийный срок на работы должен составлять не менее одного года. Гарантия качества должна распространяться на все конструкции материалы и составлять не менее сроков установленных заводом производителем.

- Требования к объему предоставления гарантий качества

Подрядчик должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков «Подрядчик» осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы. Монтаж производить согласно чертежу, отклонение от геометрических размеров ± 2 мм.

- Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Условия оплаты предлагаются участниками тендера и являются одним из критериев оценки участников тендера.

12. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает в себя  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.