ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку вилочных погрузчиков 2 единиц  для нужд филиала ООО «ВОЛМА-Волгоград»

1.Предмет открытого запроса предложений

Предметом настоящего открытого запроса предложений  является поставка вилочного автопогрузчика для нужд филиала «ВОЛМА-Волгоград» в количестве 2 (двух) единиц согласно следующей спецификации:

Лот 1

| Производитель | Япония |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность, тн | 5 |
| Топливо | Дизель |
| Длина/толщина/ширина вил (мм) | 2000/60/150 |
| Высота мачты (мм) | 4700 |
| Боковое смешение каретки | Встроенное (заводское) |
| Эксплуатация в помещении или на улице | Помещение, улица |
| Шины | Пневматические |
| Дополнительное оборудование | Кабина стальная с отопителем |
| Тип мачты | 3х секционная. |

Лот 2

| Производитель | Япония |
| --- | --- |
| Грузоподъёмность, тн | 5 |
| Топливо | Дизель |
| Длина/толщина/ширина вил (мм) | 2400/65/150 |
| Высота мачты (мм) | 4700 |
| Боковое смешение каретки | Встроенное (заводское) |
| Эксплуатация в помещении или на улице | Помещение, улица |
| Шины | Пневматические |
| Дополнительное оборудование | Кабина стальная с отопителем |
| Тип мачты | 3х секционная. |

Погрузчик должен соответствовать техническим характеристикам спецификации, новыми, не бывшим в эксплуатации, сколы, следы коррозии и другие повреждения погрузчика не допускаются.

Погрузчик должен быть сертифицирован иметь сертификат производителя, заверенный подлинной печатью и визой поставщика, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом его использовать и зарегистрировать в Гостехнадзоре.

2.Условия поставки

Место поставки: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128, склад покупателя. Погрузчик поставляется в соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, силами поставщика.

3.Срок поставки

Срок поставки предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительны максимально короткие сроки поставки.

4.Порядок приемки техники

Приемка погрузчика осуществляется по адресу, указанному в разделе № 2 настоящего Технического задания.

Датой поставки считается дата получения покупателем техники, ее проверки работоспособности и комплектации, подписания обеими сторонами накладной.

При обнаружении дефектов в процессе приема-передачи покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий акт.

При обнаружении не укомплектованности покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного оборудования, узлов и установки его на погрузчик, а поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить и установить в течение 5 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего акта.

В случае недопоставки, или поставки некачественного оборудования и узлов, техника считается не поставленной.

5.Гарантийный срок

Гарантийный срок на погрузчик должен соответствовать гарантийному сроку производителя поставщик гарантирует, что качество поставляемой техники соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Погрузчике производственных дефектов поставщик обязан, в течении согласованного срока обеими сторонами, произвести ремонт своими силами и за свой счет, а гарантийный срок продлевается на срок замены.

.

6.Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Оплата товара производится покупателем в 100% размере, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания товарной накладной, подтверждающей поставку товара.

Датой выполнения покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета покупателя.

7.Сервисный центр

Наличие официального сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту в г. Волгоград.