ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку фронтального погрузчика для нужд производственной площадки

ООО «ВОЛМА-ВТР»

1. Предмет открытого тендера

Предметом настоящего тендера является поставка фронтального погрузчика (далее – Техника) для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск» в соответствии со следующей спецификацией:

Основные параметры:

| Марка оборудования | CAT 966 L (либо аналог). Кроме брендов РФ и Китай |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Выпуск поставляемой техники | новое, выпуск не ранее 2019г. |
| Высота разгрузки | от 4 000 мм |
| Мощность двигателя | от 265 л.с. |
| Тип двигателя | дизельный |
| Масса | не менее 20 000 кг |
| Навесное оборудование |
| Вид рабочего органа | Ковш (клиновидный тип) |
| Вместимость ковша | от 4,2 |
| Грузоподъемность ковша | 7-10 тн. |
| Классификация шин | Радиальная шина не ниже L5, размер 26,5, R 25 |

Область применения: Погрузка и выгрузка щебня гипсового камня, сыпучих и кусковых материалов, перемещение гипсового щебня, песка и других материалов при необходимости плотностью более 1600 кг/м3. Техника не должна быть выставочным образцом.

2. Дополнительные требования по комплектации:

- Сертификат соответствия на фронтальный погрузчик.

- Паспорт самоходной машины (ПСМ).

- Инструкция по эксплуатации фронтального погрузчика и оборудования на русском языке.

- Сервисная книжка.

- Проблесковый маячок оранжевого (желтого) цвета.

- Комплект ЗИПа, набор инструмента.

- Центральная смазка.

Необходимо наличие  официального сервисного центра в г. Волгограде и/или Волгоградской области для проведения гарантийного технического обслуживания и ремонта.

В рамках заявки участнику необходимо предоставить тарифы на техническое обслуживание погрузчика, включая стоимость выезда на производственную площадку, с указанием  времени реагирования; а также предоставить ориентировочный расчет обслуживания техники в первый год эксплуатации из расчета наработки 500 м/ч в месяц.

3. Общие условия

Техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не из ремонта. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия Госстандарта РФ на поставляемую технику, которая подлежит сертификации  в соответствии с Российским законодательством.

Техника  должна предоставляется вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Вся техника должна поставляться с паспортами (сертификатами качества) производителя, заверенные подлинной печатью и визой поставщика, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом ее использовать и зарегистрировать в Гостехнадзоре.

4. Условия поставки

Место поставки:

ООО «ВОЛМА-ВТР», г. Волгоград ул. Шкирятова д.36,  склад Покупателя.

Техника поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, силами и за счет Поставщика.

4. Срок поставки: Техника поставляется в течение 20 календарных дней с момента подписания договора. Возможна досрочная поставка по соглашению сторон.

5. Порядок приемки продукции

Приемка техники осуществляется по адресу, указанному в разделе № 4 настоящего Технического задания по лотам.

Датой поставки техники считается дата получения её Покупателем, а также оригинала ПСМ, проверки работоспособности и комплектации техники, подписания обеими сторонами накладной.

В случае не предоставления оригинала ПСМ передача продукции считается недействительной. В случае недопоставки, или поставки некачественного оборудования и узлов, техника  считается не поставленной.

При обнаружении дефектов в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий акт.

При обнаружении не укомплектованности Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного оборудования, узлов и установки их на погрузчик, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить и установить в течение 3 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего акта.

6. Гарантийный срок

Гарантийный срок на технику должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 12 месяцев без ограничения наработки моточасов с момента поставки. Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном погрузчике производственных дефектов поставщик обязан в течение 7 дней со дня получения письменного уведомления покупателя произвести ремонт своими силами и за свой счет, а гарантийный срок продлевается на срок замены.

7. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты: Оплата продукции производится Покупателем в размере 100%, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не менее 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания товарной накладной, подтверждающей поставку продукции.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

8. Начальная (максимальная) цена Договора (по лотам): не установлена.

Начальная максимальная цена договора включает в себя  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.