# Приказ

«____» _______________ 2020 г.	  № ______

О требованиях, предъявляемые к составлению сметной документации по выполнению ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на производственных площадках «ВОЛМА-Абсалямово», «ВОЛМА-Воскресенск», «ВОЛМА-Майкоп»,  «ВОЛМА-Оренбург», «ВОЛМА-Челябинск» на 2020 г.

Для контроля ценообразования и правомерности применяемых расценок подрядчиками при выполнении строительно-монтажных работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить следующие требованиях, предъявляемые к составлению сметной документации по выполнению ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на производственных площадках «ВОЛМА-Абсалямово», «ВОЛМА-Воскресенск», «ВОЛМА-Майкоп»,  «ВОЛМА-Оренбург», «ВОЛМА-Челябинск» на 2020 г.

1. Основанием для сметного расчёта является утверждённая проектная документация или ведомость объёмов работ (дефектная ведомость), составленная при непосредственном участии представителей службы Заказчика.

2.  Сметная документация для подрядных работ составляется базисно-индексным методом с применением ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп в редакции 2017 г. (при введении в действие в течение 2020 г. новой нормативной базы применяется актуальная на момент составления сметы база); укрупнённых индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат на 3 квартал 2019 года соответствующего региона по каждой расценке, разработанных Министерством Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ, в течение всего 2020 г.

3. Сметная  документация  предоставляется в бумажном и электронном виде, формате XML (при составлении сметы в программе «ГРАНД-Смета») и формате EXCEL. Форма сметы: полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов,  понижающих и повышающих коэффициентов.

4. Величина накладных расходов определяется:

- по видам работ от суммарной величины средств на оплату труда, в соответствии с действующими «Методическими указаниями Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;

- к накладным расходам для упрощённой системы налогообложения применяется коэффициент К=0,94;

- при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов в ремонтируемом здании), нормативы накладных расходов применяются с коэффициентом К=0,9 (примечания п. 1 к МДС 81-33.2004). Для производственных зданий коэффициент 0,9 не применяется.

5. Величина сметной прибыли определяется:

- по видам работ от суммарной величины средств на оплату труда, в соответствии с действующими «Методическими указаниями Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;

- к сметной прибыли для упрощённой системы налогообложения применяется коэффициент К=0,9;

- при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов в ремонтируемом здании),  нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом К=0,85 (примечания п. 1 к МДС 81-25.2001).

6. Стоимость материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании цен, сложившихся на момент расчета сметной стоимости работ, и согласовывается с Заказчиком. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю оптовую цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. Стоимость материалов, не являющихся  основной затратной частью (ветошь, битум, болты строительные с гайками и шайбами, электроды, паронитовые прокладки и т.д.), должна определяться в базисных ценах с применением индексов на 3 квартал 2019 г. Фактически не используемые для работы материалы, машины и механизмы необходимо удалять из расценок. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные  материалы и т.д.), а также стоимость оборудования должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, приобретенных без согласования с ним, Заказчик оставляет за собой право удержать из выполнения сумму завышения.

Промежуточные акты выполненных работ принимаются на согласование с 20 по 25  число текущего месяца.

7. Лимитированные затраты, такие как: непредвиденные расходы, зимние удорожания, временные здания и сооружения, заготовительно-складские расходы, транспортные, командировочные расходы и т.д. в сметных расчётах и актах выполненных работ не применяются.

8.	Приказ вступает в силу с момента его подписания

9.	Контроль за выполнением возложить на инженера по эксплуатации зданий и сооружений Напольских Б.Н.,

Генеральный директор                                                                          В.В. Овчинцев