ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку штукатурного профиля, крепежа, профиля для ГКЛ, скобы для ПГП и штукатурного профиля из ПВХ для нужд ООО «ВОЛМА-Маркетинг»

- Предметом настоящего тендера является поставка штукатурного профиля, крепежа, профиля для ГКЛ, скобы для ПГП и штукатурного профиля из ПВХ (в качестве сопутствующих товаров для перепродажи).

ЛОТ №1 Поставка штукатурного профиля, крепежа и профиля для ГКЛ под брендом ВОЛМА и под другими брендами

Профиль штукатурный и профиль для ГКЛ, выпускаемый  под брендом ВОЛМА»

Таблица №1. Параметры штукатурного профиля с допусками

| Наименование | Размеры, мм | Допуск (отклонения), мм | Толщина мм | Допуск по толщине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина | Высота | Ширина | Высота | Длина |  |  |
| Профиль маячковый (оцинкованный) 6мм, 3м 0,25мм | 20 | 6 | +/-2 | +0,5 | +5 | 0,25-0,60 | +0,02/-0,02 |
| Профиль маячковый (оцинкованный) 10мм, 3м | 20 | 10 | +/-2 | +0,5 | +5 | 0,25-0,60 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный (оцинкованный) 20х20мм, 3м | 20 | 20 | +2/-1 | +2/-2 | +5 | 0,25-0,60 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный (оцинкованный) 25х25мм, 3м | 25 | 25 | +3/-1 | +3/-2 | +5 | 0,25-0,60 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный (оцинкованный) 31х31мм, 3м | 31 | 31 | +/-2 | +2/-2 | +5 | 0,25-0,60 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный сетчатый (оцинкованный) 35х35 мм, 3м | 35 | 35 | +2/-3 | +2/-2 | +5 | 0,35 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный (алюминиевый) 20х20 мм, 3м | 20 | 20 | +/-2 | +2/-2 | +5 | 0,20 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный (алюминиевый) 25х25 мм, 3м | 25 | 25 | +/-2 | +2/-2 | +5 | 0,20 | +0,02/-0,02 |
| Профиль маячковый (алюминиевый) 10мм, 3м | 23 | 10 | +/-2 | +0,5 | +5 | 0,20 | +0,02/-0,02 |
| Профиль маячокый (алюминиевый) 6мм, 3м | 23 | 6 | +/-2 | +0,5 | +5 | 0,20 | +0,02/-0,02 |

Таблица №2. Параметры крепежа для металлокаркаса с допусками

| Наименование | Размеры, мм | Допуск (отклонения), мм |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина, мм | Длина, Ширина, мм | Толщина, мм | Длина Ширина, мм |
| Подвес прямой 60х27 275мм | 0,5-0,9 | 275х28 | - /+ 0,05 | Длина ± 5, Ширина ±2 |
| Подвес прямой 60х27 295мм | 0,5-0,9 | 295х28 | - /+ 0,05 | Длина ± 5, Ширина ±2 |
| Подвес пружинный якорный | 0,7 | 330х180 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Подвес пружинный бочка | 0,7 | 330х180 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Соединитель одноуровневый для ПП 60х27 (краб) | 0,5-0,9 | 138х138 | -/+ 0,05 | ±3 |
| Соединитель профилей 2-х уровневый | 0,7 | 160х120 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Соединитель профилей 2-х уровневый | 0,9 | 160х120 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Удлинитель профилей П-образный | 0,4 | 330х290 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Удлинитель профилей М-образный | 0,4 | 330х290 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Тяга 0,25 м к подвесу с зажимом | 4 | 250 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 0,35 м к подвесу с зажимом | 4 | 350 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 0,50 м к подвесу с зажимом | 4 | 500 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 0,75 м к подвесу с зажимом | 4 | 750 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 1,0 м к подвесу с зажимом | 4 | 1 000 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 1,5 м к подвесу с зажимом | 4 | 1 500 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 2,0 м к подвесу с зажимом | 4 | 2 000 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |

Таблица №3. Параметры профиля для ГКЛ (толщина 0,5 и 0,6 мм) с допусками

| Тип профиля | Размеры, мм | Допуск (отклонения), мм |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина | Высота | Ширина | Высота | Длина | Толщина, мм |
| ПП 60х27 | 60 | 27 | Нет | Нет | +30 | - 0,02 / + 0,05 |
| ПП 27х28 | 27 | 28 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПП 47х17 | 47 | 17 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПП 17х20 | 17 | 20 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПС 42х37 | 42 | 37 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПН 42х30 | 42 | 30 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПС 66х37 | 66 | 37 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПН 66х30 | 67 | 30 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПС 50х50 | 50 | 50 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПН 50х40 | 50 | 40 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПС 75х50 | 75 | 50 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПН 75х40 | 75 | 40 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПС 100х50 | 100 | 50 | Нет | Нет | +30 |  |
| ПН 100х40 | 100 | 40 | Нет | Нет | +30 |  |

Профиль штукатурный и профиль для ГКЛ, выпускаемый под иными брендами:

Таблица №4. Параметры штукатурного профиля с допусками

| Наименование | Размеры, мм | Допуск (отклонения), мм | Толщина мм | Допуск по толщине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина | Высота | Ширина | Высота | Длина |  |  |
| Профиль маячковый (оцинкованный) 6мм, 3м 0,25мм | 20 | 6 | +/-2 | +0,5/-1 | +/-15 | 0,25-0,40 | +0,02/-0,02 |
| Профиль маячковый (оцинкованный) 10мм, 3м | 20 | 10 | +/-2 | +0,5/-1 | +/-15 | 0,25-0,40 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный (оцинкованный) 20х20мм, 3м | 20 | 20 | +2/-1 | +2/-2 | +/-15 | 0,25-0,40 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный (оцинкованный) 25х25мм, 3м | 23 | 23 | +3/-1 | +3/-2 | +/-15 | 0,25-0,40 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный (оцинкованный) 31х31мм, 3м | 30 | 30 | +/-2 | +2/-2 | +/-15 | 0,25-0,30 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный сетчатый (оцинкованный) 35х35 мм, 3м | 33 | 33 | +2/-3 | +2/-2 | +/-15 | 0,35 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный (алюминиевый) 20х20 мм, 3м | 20 | 20 | +/-2 | +2/-2 | +/-15 | 0,20 | +0,02/-0,02 |
| Профиль углозащитный (алюминиевый) 25х25 мм, 3м | 25 | 25 | +/-2 | +2/-2 | +/-15 | 0,20 | +0,02/-0,02 |
| Профиль маячковый (алюминиевый) 10мм, 3м | 23 | 10 | +/-2 | +0,5/-1 | +/-15 | 0,20 | +0,02/-0,02 |
| Профиль маячокый (алюминиевый) 6мм, 3м | 23 | 6 | +/-2 | +0,5/-1 | +/-15 | 0,20 | +0,02/-0,02 |

Таблица №5. Параметры крепежа для металлокаркаса с допусками

| Наименование | Размеры, мм | Допуск (отклонения), мм |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина, мм | Длина х Ширина, мм | Толщина, мм | Длина х Ширина, мм |
| Подвес прямой 60х27 275мм | 0,5-0,9 | 275х28 | - /+ 0,05 | Длина ± 5, Ширина ±2 |
| Подвес прямой 60х27 295мм | 0,5-0,9 | 295х28 | - /+ 0,05 | Длина ± 5, Ширина ±2 |
| Подвес пружинный якорный | 0,7 | 330х180 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Подвес пружинный бочка | 0,7 | 330х180 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Соединитель одноуровневый для ПП 60х27 (краб) | 0,5-0,9 | 138х138 | -/+ 0,05 | ±3 |
| Соединитель профилей 2-х уровневый | 0,7 | 160х120 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Соединитель профилей 2-х уровневый | 0,9 | 160х120 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Удлинитель профилей П-образный | 0,4 | 330х290 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Удлинитель профилей М-образный | 0,4 | 330х290 | - /+ 0,05 | ±3 |
| Тяга 0,25 м к подвесу с зажимом | 4 | 250 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 0,35 м к подвесу с зажимом | 4 | 350 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 0,50 м к подвесу с зажимом | 4 | 500 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 0,75 м к подвесу с зажимом | 4 | 750 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 1,0 м к подвесу с зажимом | 4 | 1 000 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 1,5 м к подвесу с зажимом | 4 | 1 500 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |
| Тяга 2,0 м к подвесу с зажимом | 4 | 2 000 | - 0,03 / + 0,05 | Длина ± 5 |

Таблица №6. Параметры профиля для ГКЛ (толщина 0,5 и 0,6 мм) с допусками

| Тип профиля | Размеры, мм | Допуск (отклонения), мм |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина | Высота | Ширина | Высота | Длина | Толщина, мм |
| ПП 60х27 | 60 | 27 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 | - 0,03 / + 0,05 |
| ПП 27х28 | 27 | 28 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПП 47х17 | 47 | 17 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПП 17х20 | 17 | 20 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПС 42х37 | 42 | 37 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПН 42х30 | 42 | 30 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПС 66х37 | 66 | 37 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПН 66х30 | 67 | 30 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПС 50х50 | 50 | 50 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПН 50х40 | 50 | 40 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПС 75х50 | 75 | 50 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПН 75х40 | 75 | 40 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПС 100х50 | 100 | 50 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |
| ПН 100х40 | 100 | 40 | +2/-2 | +2/-2 | +30/-5 |  |

ЛОТ №2 Поставка скобы для ПГП под брендом ВОЛМА

Таблица №4. Параметры скобы для ПГП

| Наименование | Толщина | Базовая единица измерения, 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вес, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| Скоба для ПГП (макет и презентация в Приложениях) | 0,9 | 0,03 | 217,00 | 20,00 | 0,9 |

ЛОТ №3 Поставка штукатурного профиля из ПВХ

Угол штукатурный 25*25*3000мм

Маячковый профиль 3000мм высотой 6мм (указать ширину)

Маячковый профиль 3000мм высотой 10 мм (указать ширину)

Угол штукатурный 25*25*3000мм

Угол штукатурный с сеткой 100*150*3000мм

Угол штукатурный мягкий 25*25*3000мм

Профиль ПВХ примыкающий оконный с сеткой 3000мм 6мм

Профиль ПВХ примыкающий оконный с сеткой 3000мм 6мм

2. Условия поставки

Регионы поставки:

- г. Воскресенск, ул. Кирова, 3;

- г. Волгоград, ул. Крепильная, 128;

- Республика Адыгея, Майкопский р-н, п.г.т. Каменномостский, ул Карла Маркса д. 66.

Доставка продукции до склада Покупателя должна быть включена в стоимость. Выгрузка боковая.

Продукция поставляется ежемесячно,  равномерными партиями, по заявкам Заказчика, в течение 2020г.

По Лоту №3 продукция поставляется по запросу покупателя.

3. Срок действия договора: с момента заключения договора до 31.12.2020 года.

4. Порядок приемки

Поставляемая продукция должна соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Выгрузка боковая.

Приемка профиля  осуществляется по адресу, указанному в разделе № 2 настоящего Технического задания.

Датой поставки профиля считается дата получения Покупателем и подписания обеими сторонами на склад накладной.

При обнаружении недостачи при подсчете профиля в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт.

При обнаружении недопоставки продукции по количеству Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного количества продукции, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить товар в течение 3 рабочих дней с момента выставления такого требования и  составления соответствующего Акта.

При выявлении недостатков по качеству профиля  Покупатель направляет Поставщику претензию, а Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии  заменить продукцию  ненадлежащего качества.

В случае недопоставки, или поставки некачественной продукции, она считается непоставленной.

5. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Оплата товара производится Покупателем по каждой партии продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания товарной накладной, подтверждающей поставку.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

6. Начальная максимальная цена Договора

Начальная максимальная цена (договора): не установлена.

Начальная максимальная цена  включает все расходы Участника тендера, производимые им в процессе поставки продукции, страхование, налоги, сборы, доставку, а также иные расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего открытого запроса предложений.