ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку фильтровальных рукавов

для нужд ООО «ВОЛМА-Майкоп» в 2020 году

1.Предметом настоящего тендера является изготовление и поставка фильтровальных рукавов для нужд ООО «ВОЛМА-Майкоп» в 2020 году согласно следующей спецификации:

Фильтровальные рукава

| № п/п | Материал рукавных фильтров | Ед. изм | Кол-во | Размеры каркаса фильтра, мм. (диаметр х длина) | Диаметр фильтровального рукава, мм | Рабочая температура градусы Цельсия | Длина фильтровального рукава, мм | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мета-арамид | шт. | 350 | 155 х 3000 | 160 | 200 | 160x3000 мм | Система аспирации рототивной печи/ 1.002.190 |

2. Место поставки: ООО «ВОЛМА-Майкоп», РА, Майкопский р-н, пгт. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66.

3. Срок поставки – Сентябрь 2020г.

4. Технические характеристики

| Производительность фильтра | 110.000 м3/ч |
| --- | --- |
| Тип Мешка | Мета-арамид 160x3000 мм |
| Количество мешков | 350 шт. |
| Воздухопроницаемость | 200 лит/дм².минт |
| Продольное удлинение | 3.0 % (50 N) |
| Поперечное удлинение | 4.0 % (50 N) |
| Сопротивление на продольный разрыв | 700 N/50 мм |
| Сопротивление на поперечный разрыв | 1500 N/50 мм |
| Сопротивление поперечного растяжения | 20 % |
| Сопротивление продольного растяжения | 45 % |
| При 200°C градусах макс. сморщивание (продольное) | < 1.5% |
| При 200°C градусах макс. Сморщивание (поперечное) | < 1.5% |
| В сухой среде макс. рабочая температура | 200°C |
| Обработка поверхности | Материал Gaze, Kalender, гидрофобные пропитки |
| Стойкость к воздействию хим. веществ: | Устойчивость к кислоте | хорошая |
|  | Устойчивость к щелочам | хорошая |
|  | Устойчивость к гидролизу | средняя |
|  | Устойчивость к растворителям | хорошая |
| Тип клети | Ф155*3000 мм/12 проволок/Односоставная |

5. Общие требования

Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не восстановленные.

При поставке товара должен быть предоставлен сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом России, и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному товару на территории России.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника тендера), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории России.

Товар должен быть упакован для обеспечения его безопасной транспортировки.

6. Характеристики поставляемого товара

Размеры фильтровальных рукавов и материалы, использованные для изготовления фильтровальных рукавов, должны соответствовать выше указанным техническим характеристикам.

Рассматриваются аналоги материала для изготовления рукавов.

- 7. Срок гарантии

Поставщик предоставляет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев на поставленный Товар.

Поставщик гарантирует качество и надежность продукции в течение гарантийного срока. В любом случае срок гарантии поставляемой продукции должен быть не ниже срока гарантии, установленной заводом-изготовителем, и исчисляется с момента передачи товара и подписания товарно-транспортной, транспортной или товарной накладной.

Демонтаж, установка, перемещение товара в целях гарантийного ремонта производятся за счет поставщика.

8. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.

Оплата производится в безналичной форме.

В цену товара должны быть включены все расходы участника тендера по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате, в том числе НДС 20%.

Оплата товара производится Покупателем в размере 100% стоимости каждой поставленной партии, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня получения товара.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

9. Предоставление образцов продукции

На этапе рассмотрения поступивших заявок у новых поставщиков могут быть запрошены образцы продукции для проведения испытаний на производственной площадке на соответствие размеров, качества пошива, марки материала указанному в чертеже, по работе образца в эксплуатации. Поставка опытных образцов считается безвозмездной.

10. Приложение 1 лист.