ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому перевооружению узла учета расхода газа (УУГ) для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск

1 Предмет тендера

Предметом настоящего тендера является выполнение работ по техническому перевооружению узла учета расхода газа (УУГ) согласно следующей спецификации:

- Демонтаж существующего УУГ;

- Монтаж УУГ и газового фильтра в соответствии с техническим решением № 317-173-18/18 УУГ (Приложение № 317-173-18/18);

- Покраска смонтированных участков;

- Метрологическая экспертиза УУГ;

- Проверка состояния средств измерения;

- Настройка параметров корректора;

- Пуск и наладка УУГ;

- Настройка электронной системы сбора и резервного хранения данных корректора;

- Изготовление исполнительной документации;

- Сдача исполнительной документации и выполненных работ представителям ООО «Газпроммежрегионгаз», ООО «Мособлгазпоставка», ООО «Волма-Воскресенск».

2. Место выполнения работ: Московская область, г Воскресенск, ул.Кирова,дом 3,стр.1.

3. Сроки выполнения работ: I квартал 2020г.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

Подрядчик обязан после завершения  работ оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ. Скрытые работы – должны приниматься представителями Заказчика и подрядчика совместно по акту скрытых работ. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.

Подрядчик выполняет работы после оформления акта-допуска на работы. Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей. Выполненные работы считаются принятыми при подписании акта выполненных работ представителем Заказчика.

5. Гарантийный срок

Гарантийный срок на выполняемый вид работ должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акты выполненных работ.

При обнаружении в пределах гарантийного срока дефектов, возникших по вине Исполнителя, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию технологического оборудования до их устранения, Исполнитель обязан, в течение суток с момента уведомления любым способом (телефон, e-mail, факс) Заказчиком, устранить дефекты своими силами и за свой счет.

6.Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ. Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

7. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает в себя  расходы на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.