ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку асинхронных электродвигателей для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

1. Предмет тендера.

1.1. Предметом открытого тендера является поставка асинхронных электродвигателей на подрезные фрезы торцевателя ГКЛ (далее – Товара) для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск» в соответствии со следующей  спецификацией:

| № п/п | Наименование двигателей | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KS 80.16-2D №01219291* | шт. | 1 | Август 2016г |
| 2 | KS 80.16-2D №01219293* | шт. | 1 | Август 2016г |
| 3 | KNS 51.14-2D №01219287* | шт. | 1 | Август 2016г |
| 4 | KNS 51.14-2D №01219288* | шт. | 1 | Август 2016г |

* - возможно предоставление предложений по аналогам при условии полного соответствия техническим характеристикам

1.2. Технические характеристики асинхронных электродвигателей:

KS 80.16-2D №01219291:

1.	Тип двигателя     					KS 80.16-2D

2.	Серийный номер 					01219291

3.	Подключение	 				             треугольник

4.	Напряжение						400 В

5.	Мощность		 				6,6 кВт

6.	Частота вращения			 		4380-5840 об/мин

7.	Частота тока				 		75-100 Гц

8.	Направление резьбы в вале двигателя	 	             правое

KS 80.16-2D №01219293:

1.	Тип двигателя     					KS 80.16-2D

2.	Серийный номер 					01219293

3.	Подключение	 				             треугольник

4.	Напряжение						400 В

5.	Мощность		 				6,6 кВт

6.	Частота вращения			 		4380-5840 об/мин

7.	Частота тока				 		75-100 Гц

8.	Направление резьбы в вале двигателя	 	             левое

KNS 51.14-2D №01219287:

1.	Тип двигателя     					KNS 51.14-2D

2.	Серийный номер 					01219287

3.	Подключение	 				             треугольник

4.	Напряжение						400 В

5.	Мощность		 				1,5 кВт

6.	Частота вращения			 		4230-5640 об/мин

7.	Частота тока				 		75-100 Гц

8.	Направление резьбы в вале двигателя	 	             правое

KNS 51.14-2D №01219288:

1.	Тип двигателя     					KNS 51.14-2D

2.	Серийный номер 					01219288

3.	Подключение	 				             треугольник

4.	Напряжение						400 В

5.	Мощность		 				1,5 кВт

6.	Частота вращения			 		4230-5640 об/мин

7.	Частота тока				 		75-100 Гц

8.	Направление резьбы в вале двигателя	 	             левое

Место поставки: ООО «ВОЛМА-Воскресенск», Московская область,  г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, строение 1.

Срок поставки: указан в спецификации раздела 1 настоящего Технического задания.

2. Общие требования.

Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не восстановленные.

Товары по своим характеристикам должны соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем ТЗ.

В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Товар должен быть упакован для безопасной транспортировки.

Поставка товара осуществляется при предварительном согласовании с Покупателем даты и времени доставки.

3. Сертификация и порядок приемки товара.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом России.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному товару на территории России.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника тендера), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории России.

Приемка товара осуществляется по адресу, указанному как «Место поставки» по каждому лоту.

Товар должен предоставляется вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Маркировка и упаковка товара должна быть  в соответствии  ГОСТ, ТУ.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Товар должен отгружаться в упаковке, предотвращающей их порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки, перегрузки и хранения на складе в надлежащих условиях.

Продукция сопровождается паспортами (сертификатами) качества на каждую поставку, в которых должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер, номер партии, дата изготовления, гарантийный талон.

В случае невозможности  предоставить оригинал паспорта  допускается предоставлять заверенные Поставщиком (печать синего цвета, подпись, дата копирования), хорошо читаемые копии.

При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем, продукция подлежит замене.

Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества и счета-фактуры следуют и предоставляются одновременно с товаром;

Право собственности, риск случайной гибели и повреждений товара переходит к Покупателю с момента поставки продукции и подписания товарной накладной Покупателем.

При обнаружении недостачи  при подсчете товара в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт.

При обнаружении недопоставки товара по количеству Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного количества товара, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить товар в течение 3 рабочих дней с момента выставления такого требования и  составления соответствующего Акта.

В случае недопоставки, или поставки некачественного товара, товар считается непоставленным.

4. Гарантийный срок.

Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на поставленный товар в течение 12 месяцев.

Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока. В любом случае срок гарантии на поставляемый товар должен быть не ниже срока гарантии, установленной заводом-изготовителем, и исчисляется с момента передачи товара и подписания товарно-транспортной, транспортной или товарной накладной. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить товар своими силами и за свой счет. В случае замены товара гарантийный срок продлевается на срок замены.

Демонтаж, установка, перемещение товара в целях гарантийного ремонта производятся за счет Поставщика.

5. Форма и порядок оплаты.

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.